## Slide 1
2020
доцент ОХИ ИШПР ТПУ, к.т.н.
Чузлов Вячеслав Алексеевич
Лабораторная работа №11
Интерполирование экспериментальных данных

## Slide 2
Задача интерполирования
Задача интерполирования заключается в том, чтобы построить такую интерполирующую функцию, которая бы проходила через все узлы интерполирования.
X | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6
Y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | 0 | 2 | 5 | 18.0001 | 30 | 50.0018 | 80 | 98.0268 | 150 | 162.3268 | 180
 | 0 | 0 | 80 | 80
 | 0 | 0 | 98.0268 | 98.0268
 | 0 | 0 | 150 | 150
 | 0 | 0 | 162.3268 | 162.3268
 | 0 | 0 | 180 | 180
 | 0 | 0 | 124 | 124
X
Y
X1
X2
X3
X
X4
X5
X6
y1
y2
y3
y
y4
y5
y6
x1-x6 – узлы интерполирования;
x – текущая точка для интерполи-рования.

## Slide 3
Интерполяционный полином Лагранжа
Это полином, минимальной степени, принимающий данные значения в данном наборе точек. Для n+1 пар чисел (x0, y0), (x1, y1)…(xn, yn), где все xi различны, существует единственный полином L(x) степени n, для которого L(xi)=yi.
где Li(x) – множитель Лагранжа,
x – текущая точка для интерполирования

## Slide 4
Пример
Дана таблица значений теплоёмкости вещества в зависимости от температуры Cp= f(T).
x (T) | 300 | 400 | 500 | 600
y (Cp) | 52.89 | 65.61 | 78.07 | 99.24
Вычислить значение теплоёмкости в точке Т = 450 К.

## Slide 5
Решение
x (T) | 300 | 400 | 500 | 600
y (Cp) | 52.89 | 65.61 | 78.07 | 99.24

## Slide 6
Код программы
program lab_11_example;
const
n = 4;
type
arr = array [1..n] of real;
var
x, y: arr;
x1, y1: real;
i: integer;
f: text;
function lagrange(x, y: arr; x1: real): real;
var
i, j: integer;
p, sum: real;
begin
sum := 0;
for i := 1 to n do
begin
p := 1;
for j := 1 to n do
begin
if j <> i then
p := p * (x1 - x[j]) / (x[i] - x[j])
end;
sum := sum + y[i] * p;
end;
result := sum
end;
begin
assign(f, 'data.txt');
reset(f);
for i := 1 to n do
readln(f, x[i], y[i]);
y1 := lagrange(x, y, 450);
writeln(y1);
close(f)
end.

## Slide 7
Задание 1
Используя интерполяционный полином Лагранжа определите значения переменной Y при следующих значениях переменной X:
X1 = 0.85
X2 = 1.27
Х | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.21 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.61
У | 2.03 | 2.25 | 2.48 | 2.75 | 3.03 | 3.35 | 3.71 | 4.10 | 4.53 | 5.00

## Slide 8
Задание 2
Дана зависимость теплоемкости от температуры:
T, К | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
Cp, Дж/(моль∙К) | 6,95 | 7,05 | 7,17 | 7,25 | 7,46 | 7,69
С использованием формулы Лагранжа определить значение теплоемкости при изменении Т в интервале от 100 до 600 с шагом 50.
Исходные данные считать из файла. Результаты вывести в файл. Построить график в Excel по исходным данным и результатам интерполяции.

## Slide 9
Задание 3
Дана табличная зависимость энтальпии и энтропии от температуры:
Определите значение свободной энергии Гиббса (ΔG, кДж/моль) при изменении температуры в интервале от 150 до 650 К с шагом 100.
Для определения значений ΔН и ΔS при данных температурах используйте полином Лагранжа.
Т, К | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700
ΔН, кДж/моль | -20.52 | -10.5 | -1.25 | 5.32 | 12.39 | 24.67 | 32.48
Δ S, Дж/моль | 20.48 | 21.71 | 22.85 | 23.65 | 24.52 | 26.03 | 27.00